## Slide 1
UAM 헥사콥터
다분야 최적 설계 프레임워크
FrameworkCpp · C++ MDO System for eVTOL Hexacopter Design Optimization
Pagmo2 (CMA-ES / NSGA-II)
Phase 1: ACS + Structural
Phase 2: Powertrain + Battery
16 설계 변수 | 11 하드 제약
항공우주 시스템의 다분야 최적 설계 · 2026

## Slide 2
프로젝트 개요
02
①
연구 대상
UAM (Urban Air Mobility) 헥사콥터
— 6모터 비대칭 헥사콥터 아키텍처
— eVTOL 운항 시나리오 기반 설계
②
연구 목적
구조·추진·ACS·파워트레인·배터리를
동시에 고려하는 MDO 프레임워크 구현
— 단일/다목적 최적화 모두 지원
③
핵심 기여
C++ 기반 고성능 평가 엔진
+ Pagmo2(CMA-ES / NSGA-II) 연동
+ 실시간 3D 시각화 (ImGui/Vulkan)
프레임워크 구성 요소
5
분석 분야
(구조·ACS·추진·배터리·패키징)
16
능동 설계 변수
(형상 4 + 구조 2 + 배터리 1 + 위치 9)
11+
하드 제약 조건
(안전계수, 배터리, ACS 등)
2
최적화 알고리즘
SOO (CMA-ES) + MOO (NSGA-II)

## Slide 3
최적화 설계 변수 (16개)
03
기하 형상
Lx
기본값: 2.65 m · 범위: [2.0 ~ 5.0]
Lyi
기본값: 2.65 m · 범위: [2.0 ~ 5.0]
Lyo
기본값: 5.50 m · 범위: [2.5 ~ 9.0]
T_max
기본값: 12000 N · 범위: [8k ~ 20k]
구조
arm_outer_radius
기본값: 0.08 m · 범위: [0.02 ~ 0.15]
arm_wall_thickness
기본값: 0.005 m · 범위: [0.001 ~ 0.02]
m_bat
기본값: 400 kg · 범위: [100 ~ 1000]
승객 위치
pax_x / y / z
기본값: 0 / 0 / 0.60 m · 범위: ±0.5 / ±0.25 / [0.55~0.67]
화물 위치
cargo_x / y / z
기본값: -1.1 / 0 / 0.70 m · 범위: [-1.15~-0.85] / ±0.35 / [0.45~1.05]
배터리 위치
bat_x / y / z
기본값: 0 / 0 / 1.33 m · 범위: ±0.85 / ±0.45 / [1.18~1.42]
★ 승객·화물 질량(m_pax=600kg, m_cargo=200kg)은 고정 임무 요구값으로 비활성 파라미터

## Slide 4
목적함수 및 하드 제약 조건
04
목적함수 (가중합 SOO / Pareto MOO)
mass
가중치 0.20
전체 차량 질량 (정규화)
power
가중치 0.20
호버 소모 전력 프록시
fault_thrust
가중치 0.25
단일 모터 고장 시 추력 마진 페널티
fault_alloc
가중치 0.25
제어 할당 저하 비율
hover_nom
가중치 0.10
정상 호버 추력 이용률
acs_margin
가중치 0.10
ACS 방향 마진 페널티 (≥0 건강)
하드 제약 조건 (위반 시 대형 페널티)
기하
minimum_geometry_margin
최소 암 간격 확보
기하
rotor_clearance
로터 디스크 간 최소 간격
ACS
failed_hover_gamma ≥ 1.5
단일 고장 추력 마진
ACS
fault_allocation_ratio ≥ 0.05
제어 할당 저하 한계
ACS
all_faults_hover_feasible
전체 단일 고장 호버 가능
구조
arm_yield_failure ≥ 1.5
암 굽힘 안전계수
배터리
battery_energy_reserve ≥ 0
배터리 에너지 여유분
배터리
battery_crate_limit ≤ 5/h
최대 C-rate 제한
CG
cg_envelope
조립 CG 중심 근접 유지
패키징
payload_envelope
페이로드 캐빈 박스 내 위치
패키징
payload_no_overlap
페이로드 요소 간 비간섭

## Slide 5
다분야 평가 파이프라인 (Stage 1 Evaluator)
05
Step 01
Vehicle Scaling Model
전체 질량·CG·추력·패키징
배터리 질량 피드백 포함
Step 02
Structural Analyzer
암(Arm) 굽힘 응력
최소 안전계수 계산
Step 03
ACS Analyzer
정상/고장 호버 트림 LP
ACS 마진·보존율·고장 허용
Step 04
Powertrain Evaluator
액추에이터-디스크 모델
정상·고장 전기 출력 [W]
Step 05
Battery Evaluator
에너지 예산·예비 분율
C-rate 계산
Step 06
Constraint + Objective
하드 제약 평가
가중합 목적함수 집계
▶ EvaluationResult : PhysicalModel + AcsResult + PowertrainResult + BatteryResult + constraint_results + combined_objective

## Slide 6
Phase 1 — 구조 분석 & ACS (자세 제어 집합)
06
구조 분석 (StructuralAnalyzer)
▸ 캔틸레버 빔 모델 적용 (암 = 속 빈 원형 단면)
▸ 암 외반경 rₒ, 벽 두께 tₐ → 2차 단면 모멘트 I
▸ 최대 굽힘 하중 = 모터 추력 × 암 길이
▸ 안전계수 SF = σ_yield / σ_bending ≥ 1.5 (하드 제약)
▸ 6개 암 중 최솟값이 vehicle 안전계수
ACS 분석 (AttainableControlSetAnalyzer)
▸ 할당 행렬 B ∈ ℝ⁴×⁶ (추력·롤·피치·요)
▸ LP 기반 호버 트림: 정상 + 6가지 단일 고장
▸ 방향 마진 m(d) = h_U(d) − d'·u_req
▸ PFWAR: 확률 가중 ACS 보존율
▸ WCFR: 최악 고장 케이스 ACS 보존율
▸ FII: 고장 등방성 지수 (FII < 1이 이상적)
주요 발견: 모터 4/5 고장 취약 구조
모터 3·4가 순수 롤 축(y축, 피치 암=0)에 위치 → 고장 시 호버 트림이 T₁=T₆=mg/2에 의존
→ CG_x ≈ 0 근처에서 고장 LP의 나이프-엣지 현상 발생. 배터리 위치(bat_x)가 CG 보정 레버 역할 수행.
ACS 출력 파일 (--plot-acs 옵션)
acs_fig5_hover_poly.svg — 호버 모멘트 다각형
acs_fig6_margins.svg — 방향별 마진 바 차트
acs_retention.svg — 모터별 ACS 보존율
acs_vertices.csv — 4D 꼭짓점 클라우드

## Slide 7
Phase 2 — 파워트레인 & 배터리 에너지 모델
07
파워트레인 모델 (PowertrainEvaluator)
유효 디스크 반경
r_eff = max_arm_length / 2
전기 동력 (i번째 로터)
P_i = Tᵢ^(3/2) / (η_total · √(2ρA_eff))
총 정상 전력
P_nom = Σ Pᵢ (정상 호버 트림)
총 고장 전력
P_fault = Σ Pᵢ (최악 고장 트림)
※ d_prop은 요(Yaw) 토크 스케일링에만 사용. 파워는 암 형상 기반 유효 디스크 면적으로 계산.
배터리 에너지 모델 (BatteryEvaluator)
가용 에너지
E_avail = η_pack · DoD · m_bat · e_spec
임무 에너지 요구량
E_req = P_nom·t_nom + P_fault·t_emg
에너지 여유분
reserve = (E_avail - E_req) / E_avail ≥ 0
C-rate
c_rate = P_peak / E_avail ≤ 5.0 /h
기본 파라미터:
e_spec = 250 Wh/kg (NMC811)
DoD = 0.85
η_pack = 0.95
t_nom = 6 분
t_emg = 1 분
배터리 질량 피드백 루프
m_bat ↑ → 전체 질량 ↑ → 호버 추력 ↑ → 소비 전력 ↑ → 에너지 요구량 ↑ → 배터리 제약 검증
→ 최소 배터리 질량(≈290 kg) 아래에서는 에너지 제약 위반 → 최적화 변수로 적절한 비선형 균형점 탐색

## Slide 8
최적화 알고리즘 — SOO / MOO
08
SOO — 단일 목적 최적화 (SooRunner)
알고리즘
CMA-ES (Pagmo2)
인구 크기
24 (기본값)
세대 수
40 (기본값)
탐색 공간
정규화 [0,1]^16
실현 가능 기준
모든 하드 제약 + ACS LP 충족
출력
baseline / best_raw / best_feasible
페널티 전략:
infeasible: 1e6 + Σ(penalty_weight × violation) + 1e4
feasible: combined_objective (가중합)
MOO — 다목적 최적화 (MooRunner)
알고리즘
NSGA-II (Pagmo2)
인구 크기
48 (기본값)
세대 수
60 (기본값)
목적 함수군
mass, power, fault_alloc
출력
Pareto 전선 (feasible subset)
무릎점 분석
ParetoAnalyzer (knee point)
Pareto 출력 예시 (3 목적):
질량 최소 ←→ 전력 최소 ←→ 고장 내성 최대
설계자가 트레이드오프 직접 선택 가능
설계 벡터 x̂ ∈ [0,1]¹⁶
DesignVectorMapper
HexacopterArchitecture
Stage1Evaluator
Pagmo Fitness
다음 세대
반복 최적화 루프 (정규화 공간에서 탐색 → 물리 단위 변환 후 평가)

## Slide 9
C++ 코드 아키텍처 (FrameworkCpp)
09
디렉토리 구조
FrameworkCpp/
├─ app/ (main.cpp)
├─ include/ + src/
│ ├─ core/ (Architecture, Elements)
│ ├─ physics/ (Structural, ACS, Power, Battery)
│ ├─ evaluation/ (Stage1, Evaluator)
│ ├─ optimization/ (SOO, MOO, Pagmo)
│ ├─ analysis/ (CSV, JSON, Pareto, ACS Plot)
├─ visualization/ (ImGui / Vulkan 3D)
├─ docs/
│ ├─ CODEBASE.md (아키텍처 레퍼런스)
│ ├─ Optimization.md
│ ├─ Phase2_Powertrain_Battery.md
├─ tests/ (smoke tests)
핵심 클래스
HexacopterArchitecture
루트 객체: 파라미터·요소·제약 레지스트리
DesignParameter
설계 변수 (값·경계·정규화·ID)
Stage1Evaluator
5-단계 다분야 평가 파이프라인 실행
PagmoProblemAdapter
Pagmo2 인터페이스 어댑터 (SOO/MOO 공용)
SooRunner / MooRunner
CMA-ES / NSGA-II 실행 래퍼
CsvExporter
결과 CSV·JSON 내보내기 (물리 단위)
AcsPlotter
SVG ACS 시각화 (외부 의존성 없음)
ArchitectureViewerApp
ImGui/Vulkan 실시간 3D 뷰어

## Slide 10
실행 방법 & 출력 결과물
10
CLI 실행 명령어
# 기준선 설계 평가
FrameworkCpp.exe eval
# SOO (단일 목적 최적화)
FrameworkCpp.exe soo --soo-pop 24 --soo-gen 40
# MOO (다목적 최적화)
FrameworkCpp.exe moo --moo-pop 48 --moo-gen 60
# SOO+MOO 비교 전체 실행
FrameworkCpp.exe compare --output-dir ./out
# 실시간 3D 시각화 포함 SOO
FrameworkCpp.exe soo --visualize
# ACS SVG 플롯 생성
FrameworkCpp.exe eval --plot-acs
출력 파일
comparison.csv
기준선 vs 최적해 비교 (15컬럼)
soo_parameters.csv
SOO 최적 설계 변수 (물리 단위)
pareto_front.csv
Pareto 전선 목적값·안전계수
soo_run.json
전체 SOO 결과 (물리 모델 포함)
moo_run.json
MOO 결과 (Pareto 집단)
acs/*.svg
ACS 방향 마진·보존율 차트
대화형 모드 (인자 없이 실행 시):
모드 선택 → 출력 경로 입력 → 시각화 여부 → ACS 플롯 여부 → 실행
3D 시각화 (ArchitectureViewerApp — ImGui + Vulkan)
• 실시간 암/모터/로터/페이로드 렌더링
• 최적화 진행에 따른 실시간 갱신
• JSON에서 SOO/MOO 결과 불러와 시각화
• 좌측 패널: 요소별 질량·위치 표시

## Slide 11
결론 및 향후 과제
✔
C++ 고성능 MDO 프레임워크 구현 — 5개 분야 통합 평가 (구조·ACS·추진·배터리·패키징)
✔
16개 설계 변수, 11+개 하드 제약 → Pagmo2 기반 SOO(CMA-ES) + MOO(NSGA-II)
✔
Phase 2: 배터리 에너지·C-rate 제약 및 파워트레인 모델 통합 완료
✔
승객·화물·배터리 3D 위치 최적화 + 캐빈 패키징 제약 (AABB 기반)
✔
ImGui/Vulkan 실시간 3D 시각화 + ACS SVG 플롯 자동 생성
향후 과제
→ 실제 비행 데이터 기반 물리 모델 보정
→ 고충실도 CFD/FEM 모델 연동
→ 항속 거리·소음 목적함수 추가
→ 다중 임무 프로파일(순항+호버) 최적화
항공우주 시스템의 다분야 최적 설계 · 2026